招

标

文

件

招标项目：灵昆新市镇一期浪涌保护器供应及安装工程

招标单位：温州港城发展有限公司

日    期：2016年2月16日

目  录

第一章	投标须知	1

第二章	招标项目简介	2

第三章	投标报价表	4

第四章	招标文件综合说明	12

第五章	投标文件的编制	13

第六章	开标、中标资格及定标的相关规定	16

第七章	投标文件标准格式	18

附件一	18

附件二	19

附件三	20

附件四	21

附件五	22

附件六	22

附件七	23

附件八	23

第八章	合同书格式	23

第一部分  协议部分	24

# 投标须知

- 招标形式：公开招标，由招标单位组织内部相关部门自行开标。

- 投标截止日期： 2016 年 3 月 10 日 14 时 30 分。投标文件未按时送达的视为该投标单位自动弃标。投标单位回标可直接送达投标文件接收人。

- 投标文件接收人： 李工  联系电话：0577-55878670   地址：瓯江口产业集聚区管委会1号楼102室，邮编：325000。

- 中标原则：

1、在满足招标单位招标要求的前提下，结合评审结果，投标总报价合理最低的投标单位中标。

2、符合中标原则的投标单位经招标单位复查，被发现有欺诈行为的将被取消投标资格。

- 资质要求：防雷工程专业设计和施工乙级及以上资质；本次招标不接受联合体投标。

- 最高限价：215480元

- 投标单位应认真阅读招标文件所附合同书（包括“通用条款”），若有异议应一并在招标答疑时或投标书中以书面的形式提出，否则视为已接受招标文件所附合同书条款（包括“通用条款”）。投标单位中标后，须按招标答疑阶段双方协商修改过的招标文件所附合同书条款签订合同；否则，招标单位有权取消该投标单位的中标资格。

- 投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在回标截止时间前 2 天以书面形式向招标单位提出。

招标单位招标答疑联系人：潘工，联系电话： 0577-55878671。

# 招标项目简介

- 工程发包单位：温州港城发展有限公司

- 招标项目名称：灵昆新市镇一期浪涌保护器供应及安装工程

- 标项目地点：灵昆岛B-43a地块。

- 招标项目概况：本次招标内容是为灵昆新市镇一期浪涌保护器设备供应及安装工程。

- 招标范围和内容

1、招标范围：本工程招标范围为灵昆新市镇一期浪涌保护器、配套附属材料的供应及安装工程。具体包括：浪涌保护器的供应及安装、盘柜配线、压接铜线鼻、接地母线等工程施工及为完成防雷工程验收所必需的其他所有材料的供应及安装、系统调试、工程验收、维护保养、售后服务等。具体施工范围及内容以经发包单位确认的施工图、相关补充图、设计变更及现场工程师指令为准。

2、招标内容：根据招标单位要求对浪涌保护器、相关附属设备材料进行工程施工、技术服务、竣工验收、工程保修以及协作相关单位完成相关专业的验收等全部内容。中标单位须主动协调政府相关职能部门进行验收，处理验收中的一切问题，保证防雷工程一次性通过验收，所需要的一切费用均包含在投标报价中。

- 现场施工条件

1、施工现场条件以现场踏勘为准。

2、施工用电、用水由施工单位在发包单位指定电源、水源接驳点自行安装接驳，自负费用，并在工程竣工后及时拆除。

3、除材料可堆放在发包单位指定的现场地点外，所有其他临时设施一律不能在建筑红线范围内搭设，由投标单位在红线外自行解决，并且自负费用。

- 质量要求(或技术标准)

1、质量验收标准按有效的国家标准和(或)行业标准、技术规范、方案图技术要求及业主管理要求，并达到合格标准。

2、中标单位所供应的材料应是符合招标要求的安全无危险的材料。

3、中标单位应及时提供有关质量保证的各项文件，这些文件除工程评定质保资料外，还应包括在验收过程中应形成的报告和文件。

4、投标单位须对中标的材料负质量责任。

5、品牌要求：具体品牌要求详见“第三章 投标报价表”，中标单位必须严格按“第三章 投标报价表”中的要求选购材料，设备材料进场要求具备完整的保修书、检测报告和其他必要的资质文件，进口品牌的设备材料必须配有报关证明文件，经招标人认可后方可进场施工。

- 开工时间和工期要求

本工程暂定 2016 年 5 月 1 日进场开工。具体开工日期以甲方现场管理代表或甲方委托的监理公司发出的书面开工令时间为准。工期要求每栋单体建筑不超过 2 个日历天。整体工程工期 15 个日历天.。

- 投标报价及承包方式

本工程采用含税综合单价包干的合同计价形式，在承包范围内以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包税金、包验收及施工期间市场价格浮动因素的形式由承包单位承包。

- 其他招标条件详见本招标文件第八章合同书格式的主要条款。

# 投标报价表

一、报价说明

各投标人报价书均要严格按本章的报价表所要求的格式报价，并按表1做报价构成分析。报价的具体要求如下：

1、投标人依照发标人提供的报价格式、招标图纸、工程项目清单、结合施工现场情况、自行制定的施工组织设计或施工方案，按照企业定额及市场价格自主报价；但应充分考虑综合包干单价所包含费用内容，投标人的含税综合单价应视为已经包含了施工图中所有的工程项目及施工图中没有说明但在施工过程中为完成本工程并通过工程验收（含一次性通过防雷部分验收）必须完成的所有工作，投标人漏报错报少报的，均视为其价格已包含在综合包干单价中，结算时不予调整。

2、投标人按发标人提供的清单中的项目、数量报价，不可更改清单中的项目、数量，投标人对项目、数量有歧义的，增加项目可以单列出来，并注明。

3、提供本工程采用的主要设备、材料清单按本章报价表2格式填写(含品牌、规格型号、生产厂家、主要参数)。

4、报价清单中综合总价包干包括设备材料费、人工费、机械费、工程所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、技术处理费、材料的卸车及保管等费用、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、管理费、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费及其它措施费、税金、利润及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。含施工配合费，施工配合费由投标人自行考虑。

5、综合总价包干中的主材费：包含投标人自行采购材料的材料费、卸车费、保管费、检测费、材料异形加工及施工损耗费、场内运输费及运输损耗费、主材涉及的税管费与利润等；

6、综合总价包干中的其他费：除主材费外的报价分析表综合包干单价包含的其他一切费用（含盘柜配线、压接铜线鼻、接地母线及气象部门验收等费用）。

7、主要设备、材料品牌及厂家要求：

（1）浪涌保护器要求为通过省市相关部门备案的产品，且可确保一次性通过气象部门验收。

（2）其他设备材料要求为优质产品

二、投标报价表格式

表1、投标报价汇总表

| 附件1: 报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：灵昆新市镇一期浪涌保护器供应及安装工程 |
| 序号 | 单位工程名称 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| 一 | A1#楼 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | A2#楼 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | A3#楼 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | A11#楼 | 项 | 1 |  |  |
|  | A12#楼 | 项 | 1 |  |  |
|  | D1#楼 | 项 | 1 |  |  |
|  | D2#楼 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | D13#楼 | 项 | 1 |  |  |
|  | D14#楼 | 项 | 1 |  |  |
|  | 幼儿园 | 项 | 1 |  |  |
|  | 商业楼 | 项 | 1 |  |  |
|  | 地下室 | 项 | 1 |  |  |
|  | 其它清单未列项 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程总造价（） | 项 | 1 |  |  |

表2、工程量清单报价表

| 温州市灵昆新市镇一期工程防雷器数量清单 |
| --- |
| 序号 | 系统名称 | 配电箱名称 | 安装位置 | 浪涌保护器规格型号 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 品牌 生产厂家 |
| 1 | A1# | A1APM-1、A1APEM-1 | 1F配电小间 | (该列投标人填写) | 套 | 2 | (该列投标人填写) | (该列投标人填写) |
|  |  | A1APM-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A1WLM1sq | 照明 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A1ALM-1^3 | 1F配电小间 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | AP12-1/2/3 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 3 |  |  |
| 2 | A2# | A2APM-1、A2APEM-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A2APM-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A2WLM1hd | 照明 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A2ALM-1^3 | 1F配电小间 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | AP12-1/2/3 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 3 |  |  |
| 3 | A3#、A7# | A3AL1-1/A7AL1-1 | 一单元顶层过道照明 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A3AL1-2/A7AL1-2 | 二单元顶层过道照明 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A3APM1-1/A7APM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A3APEM1-1/A7APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A3APM1-2/A7APM1-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A3AP12-1,2/A7AP12-1,2 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | A7ALM1-1/A7ALM1-2/A3ALM1-1/A3ALM1-2 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 4 |  |  |
| 4 | A4# | A4APM1-1/A4APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A4AP12-2 | 屋面层正压送风机 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A4AP12-1 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A4APM1-2 | 一~顶层过道照明 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A4ALM1-1 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | A5# | A5APM1-1/A5APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A5AP12-2 | 屋面层正压送风机 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A5AP12-1 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A5APM1-2 | 一~顶层过道照明 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A5ALM1-1 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | A6#/D7#/D11# | A6ALM1-1~2 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A6APM1-1/A6APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A6APM1-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | AP12-1,2 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | D7ALM1-1~2 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | D7ALMwy | 物业 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | D7APM1-1/D7APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | D7APM1-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | D11ALM1-1~2 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | D11ALM1sy | 商业 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | D11APM1-1、D11APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | D11APM1-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | A8-9#,D9-10# | A8(A9D9D10)APM1-2 | 一~顶层过道照明 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | A8(A9D9D10)ALM1-1 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | A8(A9D9D10)APM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | A8(A9D9D10)APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | AP12-1 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | AP12-2 | 屋面层正压送风机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | A10# | A10AP12-1,2 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A10APM1-1、A10APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | A10APM1-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A10AL1-1 | 一单元顶层过道照明 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A10AL1-2 | 二单元顶层过道照明 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A10ALM1-1、A10ALM1-2 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 | A11#,A12# | A11ALM1-1~3 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | A11ALM1sy | 一层物业 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | A11APM1-1、A11APEM1-1、A11APM1-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | AP9-1,2,3 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | A12ALM1-1~3 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | A12APM1-1、A12APEM1-1、A12APM1-2 | 1F配电小间 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | AP9-1,2,3 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | A12ALM1sy | 一层物业 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | D1# | D1ALM1-1/D1ALM1-2/D1ALM1-4/D1ALM1-3 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | D1APM1-1/D1APEM1-1/D1APM1-2/D1APM1-3/D1APEM1-3/D1APM1-4 | 1F配电小间 |  | 套 | 6 |  |  |
|  |  | AP12-1~4 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 4 |  |  |
| 11 | D2-4#,D8#,D13# | D2(D3D4D13)APM1-2 | 一~顶层过道照明 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | D8APM1-2 | 一~顶层过道照明 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | D2(D3)ALM1-1/D4(D8D13)ALM1-1 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 5 |  |  |
|  |  | D2(D3D4D8D13)APM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 5 |  |  |
|  |  | D2(D3D4D8D13)APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 5 |  |  |
|  |  | AP12-1 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | AP12-2 | 屋面层正压送风机 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | D4ALMwsz | 物业 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | D8ALMxks | 消控室 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | D13ALM1sy | 商业 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | D5-6#,D12# | D5/D6/D12APM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | D5/D6/D12APEM1-1 | 1F配电小间 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | D5/D6/D12AP12-2 | 屋面层正压送风机 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | D5/D6/D12AP12-1 | 屋面层电梯配电 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | D5/D6/D12APM1-2 | 一~顶层过道照明 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | D5/D6ALM1-1/D12ALM1-1 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 3 |  |  |
| 13 | D14# | D14APM1-1~4 | 一~顶层过道照明 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | D14ALM1-1-4 | 住宅配电总箱 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | D14APM12-1~4 |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 14 | 景观 | AJGAL1-1^2 | A组团景观配电箱 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | DJGAL1-1/SJGAL1-1/DJGAL1-2 | D组团景观配电箱 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | YJGAL1-1 | 幼儿园景观配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 商业楼 | SALM1-1 | 商业一层配电箱容量预留 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | SAPM1-1/SAPM2-1 | 商业一层/二层厨房容量预留 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | SALM2-1 | 商业二层配电箱容量预留 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | AP2-1/AP3-1/AP4-1 | 动力分配电箱(防火卷帘门) |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | SALM1-2 | 配电间 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | SALM3-1/SALM4-1 | 商业三层配电箱容量预留 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | SAPM5-1 | 动力配电箱(夹层水泵) |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | SAPM1-3/SAPM1-4 |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | SAPM1-2 | 防火卷帘门配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | SAPEM1-2 | 防火卷帘门配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 幼儿园 | YALM1-1 | 幼儿园一层照明配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YAPM1-1 | 幼儿园一层食堂配电箱容量预留 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YAPM1-2 | 幼儿园一层空调配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YALM2-1 | 幼儿园二层照明配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YAPM2-1 | 幼儿园二层空调配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YAPM1-4 | 防火卷帘门 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YAPM3-1 | 幼儿园三层空调配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YALM1-2 | 配电间 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YAPM3-2 | 动力配电箱(夹层水泵) |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YALxks1-1 | 值班室兼消控室 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | YAPM1-3 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | D8# | 消控室 | 消控室 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 幼儿园 | 消控室 | 消控室 |  | 套 | 1 |  |  |

| 19 | 地下室 | -1APM20-1、-1APEM20-1、-1APM25-1、-1APEM25-1、-1APM1-1、-1APEM1-1、-1APM1-2、-1APM2-1、-1APEM2-1、-1APM2-2、-1APM5-1、-1APEM5-1、-1APM5-2、-1APM7-1、-1APEM7-1、-1APM7-2、-1APM9-1、-1APEM9-1、-1APM9-2、-1APM10-1、-1APEM10-1、-1APM10-2、-1APM12-1、-1APEM12-1、-1APM12-2、 | 各分区消防风机 |  | 套 | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -1APM20-2 | 人防物资库 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | -1APM23-1 | 空调预留 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | -1APM23-2 | 潜水泵控制箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | -1APM25-2 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | -1APMSH1,2 | 生活泵房 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | -1ALMSQ1、-1ALMSQ2 | 社区活动室 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | -1ALM5-1、-1ALM5-2 | 一~六分区应急照明 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | -1ALM7-1、-1ALM12-1 | 地下室应急照明 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | -1ALM7-2、-1ALM12-2 | 地下室照明 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | -1APRFM | 人防 |  | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 合计 | 电涌保护器 | 共120套 |  |  |
|  |  | 电涌保护器 | 共153套 |  |  |
|  |  | 信号浪涌保护器 | 共2套 |  |  |

备注：1、投标单位应按照招标图纸及相关标准规范并结合现场进行投标报价，如投标单位认为招标图纸中有些工作项目在工程量清单中没有反映，则可以在投标文件的清单报价表中需补充子目的位置报价；如投标单位没有任何补充，则表明同意招标文件工程量清单中的工作项目为本工程所有的工作项目，日后不得以报价清单中漏报某工作项目为由增加费用（甲方书面通知下的变更和图纸变更除外），视为让利。

2、综合包干单价应视为已经包含了施工图中所有的工程项目及施工图中没有说明但在施工过程中为完成本工程并通过气象部门工程验收必须完成的所有工作，如有漏项亦视为让利，不得另增加费用。

投标单位:（盖章）                                    法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日    期：

三、招标技术资料及相关图纸：另附。

# 招标文件综合说明

一、招标文件的组成

本项目的招标文件包括下列文件及根据本章第二条发出的澄清和补充通知。

招标文件包括下列内容：

- 投标须知

- 招标项目简介

- 投标报价表

- 招标文件综合说明

- 投标文件的编制

- 开标、中标资格及定标的相关规定

- 投标文件标准格式

- 合同书格式

- 图纸

- 招标文件的澄清

1、投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标须知约定的时间前以书面形式向招标单位提出。无论是招标单位根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标单位的要求对招标文件做出澄清、进行必要的修改和补充，招标单位都将于回标截止日期前1天以书面形式予以澄清，同时将澄清文件以书面形式向所有投标单位发送。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、投标单位对招标文件的疑问可通过书面形式与招标单位联系，联系方式按投标须知的规定。

4、投标单位在领取招标文件时，须登记好联系人、联系方式、电子邮箱，以便联系接收招标文件的澄清、修改、补充等文件。如由于投标单位登记的联系人、联系方式、电子邮箱等出现错误而导致相关文件接收不到的责任由投标单位自行承担。

- 现场踏勘

1、投标单位自行进行现场踏勘。投标单位应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。

2、投标单位的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标单位所管辖的场地时，需事先经招标单位同意。除由于招标单位的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标单位自行负责。投标单位现场踏勘所发生的一切费用由投标单位负责。

3、投标单位应充分重视和认真地考察现场，收集编制标书和签订合同所需的有关信息，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。投标单位在中标后以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

四、投标费用

投标单位应承担其参加本次招标活动自身所发生的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

第五章 投标文件内容及编制要求

- 投标文件按以下内容编制并自行密封（一份正本，四份副本）：

1）投标函（附件1）

2）授权委托书

3）投标企业情况一览表（附企业营业执照、资质证书等复印件并加盖公章））

4）项目负责人情况一览表表（附项目负责人注册执业证书等复印件并加盖公章）

5）主要产品相关检测报告及认证证书等资料；

6）有必要说明的其他内容

二、商务报价说明

（1）本工程设最高限价215480元，按最低价中标法。投标人的投标总价高于最高限价的作废标处理；

（2）本工程必须采用第三章投标报价表格式进行报价；

（3）投标报价依据：结合施工现场情况、自行制定的施工组织设计或施工方案，自主报价；

（4）投标单位应按报价说明，填写各项单价和合价。投标单位漏报价的项目，或没有填入单价或合价的项目，招标单位将认为此项目费用已包括在工程量清单的其他单价或合价之中，不再另行计取；

（5）投标书包干价应包括      合同书格式约定的      费用；

（6）招标单位不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。

三、投标文件的有效期

1、自回标截止日（开标日）起90个日历天，投标书应保持有效；在有效期内，投标单位不能修改投标文件。

2、在特殊情况下，招标单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都以书面或传真的形式进行。

3、中标单位的投标文件有效期至保修期满为止。

四、 投标文件的格式、份数和签署

1、投标文件包括：本章第一条中规定的内容及与记载投标文件内容一致的电子文档光盘一张。投标单位提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件全部或部分格式（表格可以按同样格式扩展）；投标文件用A4白色复印纸、用不褪色墨水填写或用中文打字并装订成册；对于比较大的图纸可使用白色较大纸，但须将较大纸折叠成A4纸大小并统一装订；各章节之间须分页编排。

2、投标文件的封面、投标函均应加盖投标单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标单位签署的授权委托书。投标单位签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标单位签署授权委托书无效。

3、全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如投标文件有修改，修改处应有投标单位盖章或签字。

4、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

# 开标、中标资格及定标的相关规定

一、开标

由招标单位组织内部多个相关部门自行开标；

二、评标：

取所有投标报价不超过本次投标最高限价的且经评审合格的有效报价中最低报价的投标人作为本工程的中标人。若报价相同，则由投标人现场抽签决定。

三、中标资格

1、中标原则：按投标须知的约定执行。

2、开标结束后，招标单位对符合中标资格的投标单位进行资格及报价核查，发现有下述情况之一的，招标单位认定其为不合格投标单位，投标书作为废标处理：

(1)投标单位资格条件不符合国家有关规定及招标单位要求的；其它不能满足法律法规资格性规定的；

(2)投标单位不能提供合法的、真实的材料证明其为合格投标单位的；

(3)招标单位发现投标单位以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(4)投标文件没有按招标文件要求签字或盖章的；

(5)投标文件未能实质响应招标文件条件和要求的；

(6)投标文件附有招标单位不能接受的条件的；

(7)经复查投标书的报价出现错漏,误差超过总价3%的；

(8)投标单位拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者修正的；

3、投标文件的澄清、说明与修正

（1）招标单位有权就投标文件中含糊之处向投标单位提出询问或澄清要求，投标单位必须按照招标单位通知的时间、地点及方式进行说明和澄清；

（2）投标单位对投标文件的澄清不得改变投标价格及投标文件中包含的实质性内容；

（3） 招标单位对符合中标资格的单位报价进行校核，看其是否有算术错误，修正错误的原则为：

a 如果投标报价中小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准；

b 当单价与工程数量乘积与合价不一致时，以单价为准计算合价；除非招标单位认为单价有明显的小数点错误时，才修改单价，并重新计算合价；

c  若投标报价汇总表中的金额与相应的设备清单和工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的设备清单和工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

(4)按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被作为废标处理。

四、 定标

1、在满足招标单位招标要求的前提下，报价最低的投标单位中标。

2、招标单位保留接受或拒绝任何某一投标或所有投标的权力：招标单位在发出中标通知书前任何时候有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标单位的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标单位。

4、招标单位确定中标单位后，向中标单位发出中标通知书。

五、签订合同

1、中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与招标单位按照招标文件所附合同书格式签订合同。

2、当中标单位未按“中标通知书”要求的时间、地点与招标单位签订合同时，该投标单位将永久失去在招标单位投标的资格。

3、招标文件及其补充资料（参考性资料除外）、中标单位的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据。

- 投标纪律

1、严禁投标单位对招标单位相关人员实行贿赂；

2、严禁投标单位对招标单位相关人员进行宴请，提供便利、馈送礼品；

3、严禁采用其他任何形式为招标单位相关人员谋取任何利益；

4、有上述行为之一的，一经查实即永久取消该投标单位在招标单位的投标资格，性质严重的将追究法律责任。

# 投标文件标准格式

### 附件一

投    标    函

____________________：

我方已全面阅读和研究了                      工程施工招标文件和招标补充文件：                    ，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向你方发包的            工程全部内容进行投标。工程最终报价人民币          元。工期为     日历天。项目经理为：               （身份证号码：                    ）。

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低报价的投标，对定标结果也没有解释的义务。如由我方中标，将严格按你方发出的中标通知书规定的时间、根据招标文件所附的合同样本与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系地址：                                                      邮编：

联系人：                                   联系电话：

日期：        年      月      日

### 附件二

授  权 委 托 书

- 致            公司:

    - 本授权委托书声明：我司         （姓名）系                                   （投标单位）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）            （姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加                      （招标单位）的                                     项目的投标活动。代理人在开标、议标、合同谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。代理人无转委托权。

    - 本授权书于        年     月     日签字生效,有效期至    年     月     日为止。特此声明。

  - 代理人：                     性 别：               年  龄：

  - 身份证号码：

  - 单  位：                       部  门：             职  务：

  - 投标单位（盖章）：

  - 法定代表人（签字或盖章）：

### 附件三

法定代表人资格证明书

姓    名：           性别：            年龄：         职务：

系                             （投标单位名称）  的法定代表人。为签署                  项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位（盖章）：

日    期：          年    月

### 附件四

派驻本工程现场工程管理、技术人员汇总表

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

说明：项目经理到位率承诺达到    %以上，即每个月不少于    天。现场技术负责人到位率承诺达到    %以上，即每个月不少于    天。

注：列入本表人员如更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标单位：（盖章）                  法定代表人：（签字盖章）

日     期：             年    月    日

### 附件五

负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 项目经理资质 |  | 资质证编号 |  |
| 已完成及在建工程项目情况 |  |
| 建 设 单 位 |  |
| 项 目 名 称 |  |
| 开竣工日期 |  |
| 工 程 质 量 |  |

备注：每表一人，附身份证复印件及有关证书复印件。

投标单位：（盖章）                  法定代表人：（签字盖章）

日期：        年    月    日

### 附件六

现场技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 专业资格证书名称 |  | 资格证编号 |  |
| 已完成及在建工程项目情况 |  |
| 建 设 单 位 |  |
| 项 目 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 开竣工日期 |  |
| 工 程 质 量 |  |

备注：每表一人，附身份证复印件及有关证书复印件。

标单位：（盖章）                    法定代表人：（签字盖章）

日     期：         年    月    日

### 附件七

现场主要管理人员简历表

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程拟任职务 |  | 身份证号码 |  |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 毕 业 院 校 |  | 专 业 |  |
| 毕 业 时 间 |  | 现 任 职 务 |  |
| 从事本专业工作时间 |  | 专业资格证书名称 |  |
| 专业资格证书编码 |  |
| 社会保险条码 |  |
| 工作简历及主要业绩 |  |

备注：每表一人，附身份证复印件及有关证书复印件。

投标单位：（盖章）               法定代表人：（签字盖章）

日     期：       年    月    日

# 合同书格式

（本章共    页）

灵昆新市镇一期涌保护器供应及安装工程

施 工 合 同

发 包 人：温州港城发展有限公司

承 包 人：

工程名称：灵昆新市镇一期浪涌保护器供应及安装工程

签约地点：

签订日期：2016年   月    日

灵昆新市镇一期浪涌保护器供应及安装工程合同

### 第一部分  协议部分

发包人： 温州港城发展有限公司    （以下简称甲方）

承包人：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

- ：工程概况

1、工程名称：灵昆新市镇一期浪涌保护器供应及安装工程

2、工程地点：B-43a地块

3、工程内容：灵昆新市镇一期浪涌保护器供应及安装工程

4、承包方式：本工程采用综合单价的合同计价形式，在承包范围内以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包税金、包验收及施工期间市场价格浮动因素的形式承包。

- ：承包范围及承包内容

1、承包范围：

承包范围为灵昆新市镇一期浪涌保护器、配套附属材料的供应及安装工程。具体包括：浪涌保护器的供应及安装、盘柜配线、压接铜线鼻、接地母线等工程施工及为完成主体防雷工程验收所必需的其他所有材料的供应及安装、系统调试、维护保养、售后服务等。具体施工范围及内容以经甲方确认的施工图、相关补充图、设计变更及现场工程师指令为准。

2、承包内容：

根据甲方要求对浪涌保护器、断路器及相关附属设备材料进行工程施工、技术服务、竣工验收、工程保修以及协作相关单位完成相关专业的验收等全部内容。乙方须主动协调政府相关职能部门进行验收，处理验收中的一切问题，保证防雷工程一次性通过验收，所需要的一切费用均包含在合同价中。

- ：工程质量标准

工程设计及施工质量要求按国家相关技术要求和施工验收标准、规范及规程执行。其他按通用条款相关条款执行。

- ：验收

乙方保证该项目工程一次性通过政府防雷部门验收，工程竣工验收应依照《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）所规定的条件与程序，根据通用条款相关条款进行，工程质量必须经验收评定为“合格”，且乙方保证一次性通过气象部门验收。

- ：质量保修期

工程质量保修期按照通用条款相关条款执行。

#### 第六条：合同工期

1、开工日期：暂定为2016年 5 月 1 日。以甲方现场管理代表或甲方委托的监理公司发出的书面开工令时间为准。

2、合同总工期：乙方的每栋的绝对施工工期为  2 个日历天。绝对施工工期为各系统设备安装调试完毕、双方共同验收合格所需时间。

#### 第七条：材料供应与计价

1、本工程施工所需的设备材料均由乙方自行采购供应，乙方必须保证设备材料质量合格。本合同附件作了明确规定的设备材料，乙方必须按附件要求采购供应，如需更改，须事先书面征得甲方同意。本合同附件没有作明确规定的设备材料，乙方须按国家相关规范要求采购供应。甲方发现乙方未按合同要求采购供应设备材料的，乙方除应及时按合同要求予以更换外，还须按合同暂定总价的30%承担违约金。

2、乙方负责采购的材料，须提供生产厂家的产品质量合格证和检验报告。原装进口设备材料须提供报关证明。

3、乙方材料进场须提前8小时书面通知甲方，甲方应在规定的时间内（工作时间4小时、非工作时间6小时）到场验收，经双方共同验收并作书面记录。

4、根据国家、省、市的规范和当地相关部门规定要求，材料、设备在使用前必须进行检测的，一方应承担完成材料、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给甲方。

5、乙方不能使用工程所在地建设管理部门禁止使用的材料，如有发生，由乙方承担由此给甲方造成的罚金，甲方有权直接从乙方的工程款中扣除。

6、甲方有权对乙方货品质量随机取样，将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由甲方保存。必要时，甲乙双方共同将该样品送甲方工程所在地产品技术质量监督部门检验，检验相关费用由责任方承担。如经检验，乙方货品达不到合同约定的质量标准，甲方有权按本合同相关违约条款处理。

7、乙方提供的材料及施工工艺、技术必须合法。如所提供的材料及施工工艺、技术享有知识产权，所需申办的手续和费用由乙方全部负责。如乙方所提供的材料及施工工艺、技术侵权他人知识产权，由此产生的责任和费用由乙方承担。若他人因此追究责任，向甲方索赔甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

#### 第八条：合同价

1、合同总价为人民币：                         （￥              元）。

2、合同综合包干价格包括材料费（含主材费及辅材费）、人工费、机械费、工程所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、技术处理费、材料的卸车及保管等费用、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、管理费、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费及其它措施费、税金、利润、气象验收费用及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。含施工配合费，施工配合费由乙方自行考虑。

2、1合同的综合包干单价中主材费：包含乙方自行采购材料的材料费、卸车费、保管费、检测费、材料异形加工及施工损耗费、场内运输费及运输损耗费、主材涉及的税管费与利润等；合同的综合包干单价中的其他费：除主材费外的报价分析表综合包干单价包含的其他一切费用。结算时不予调整。

#### 第九条：付款时间、条件与付款方式

根据工程进度分期结算、分期付款：

1、进度款支付

（1）、整体工程主要材料设备到场并施工完毕，经甲方验收合格后7日内，甲方支付整体工程合同价的 50% 作为工程进度款。

（2）、整体工程通过气象部门验收后15日内，甲方支付该整体工程结算价的45%作为进度款；

2、工程竣工后，乙方送齐竣工验收资料后30天内双方办理工程结算，结算完毕后7天内，甲方支付至该工程结算款的95%，其余5%作为质保金待其保修期满后30天内一次性免息付清。

3、其它付款条款按通用条款第17条执行。

#### 第十条：现场移交标准

具备临时水电源及临时材料仓库搭设场地。

#### 第十一条：双方现场代表

1、甲方授权          为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

2、乙方委派         为项目负责人，电话：                 ，委派的项目负责人须负责施工期间的施工质量、安全、签收往来函件、签署会议纪要等问题。

#### 第十二条：合同生效

1、本合同自双方盖章后生效。

2、本合同文本壹式肆份，甲乙双方各执陆份份，各份具同等法律效力。

第十三条 ：其他约定

1、双方当事人在自愿、平等的基础上对本合同第二部分“通用条款”中的条款进行了协商。乙方对于“通用条款”的修改意见，已经完整地包含在本协议书中。双方自愿遵守“通用条款”中未修改的部分和本协议书。

2、甲方通讯地址为：瓯江口产业集聚区1号楼203室，邮政编码为： 325000 ，乙方的通讯地址为：                        ，邮政编码为：        ，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

3、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方终止合同，且乙方须承担由此导致的工期延误、退场损失等一切经济后果，甲乙双方此前签署的关于顺延工期、增加价款的签证均告无效，行为严重者，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。

4、合同签订时, 乙方应向甲方提供贰万元的履约保证金或银行保函，乙方逾期提供的，甲方有权在支付第一笔款项时直接扣除，第一笔款项不足的可在后期款项中再加以扣除，直至扣足。工程竣工验收合格后由甲方无息退还，乙方凭收据领取。履约保证金在工程竣工验收合格并在甲方签发工程竣工结算和移交证明文件后28天内无息退还给乙方，履约保函在工程竣工验收合格并在甲方签发工程移交证明文件后28天解除。履约保函必须为不可撤消银行保函的形式，出具保函的银行必须是在中国注册的银行，取得和提交履约保函的费用由乙方承担。

5、本合同未尽事宜，双方协商解决。若双方协商不成，约定向工程所在地人民法院诉讼解决。

第十四条 ：附件

附件一：             工程报价表

附件二：主要设备材料清单

甲方：	     乙方：

授权代表：							    授权代表：

签约日期：   年   月   日			     签约日期：    年   月   日

第二部分  通用条款