温州瓯江口产业集聚区浅滩二期雁波南路工程

环境影响评价公示

为了充分了解社会各界对温州瓯江口产业集聚区浅滩二期雁波南路工程实施的意见，更好地做好环境保护工作，根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第364号）和《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发〔2018〕10号）等相关文件的要求，现对该项目环境影响评价信息内容进行公示，并征求公众意见。

一、建设项目情况

（1）项目名称：温州瓯江口产业集聚区浅滩二期雁波南路工程

（2）工程概况：本工程位于浅滩二期围区内南部区域，为温州市瓯江口新区二期“三横四纵”城市主干路之一，南起温州浅滩二期规划瓯江口大道，北至灵霓大道（330国道）。工程位于温州浅滩区域围填海历史遗留问题清单中“未确权已填成陆”图斑内，图斑编号为330305-0107，属于近期拟建项目之一。工程区现状均已填海成陆，平均高程约3.0m，已达填海目标高程。工程规划用地红线面积318748.87m2，全长4733m，道路红线宽度60m，机动车双向六车道，设计车速为60km/h，主要建设内容包括道路工程（软基处理、路基、路面等）、桥梁工程（4座）、管线工程、景观工程及其他附属工程等。工程总投资142181万元，工期36个月。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目环境影响评价范围内主要敏感目标分布情况见表1。

表1 项目环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

| 序号 | 环境敏感目标名称 | 与本工程位置关系 | 环境敏感目标特征 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾树排沙海洋公园 | 西北，约10km | 海洋生态红线区 | 水质、 冲淤影响 |
| 2 | 瓯江河口 | 南面，约1.5km |  |  |
| 3 | 瓯江南口重要渔业海域 | 南面，约7.0km |  |  |
| 4 | 开放式养殖区 | 东南，约1.5km | 紫菜、羊栖菜及滩涂蛏苗养殖 | 水质影响 |
| 5 | 规划居住区 | 南、北两侧，与道路边界线最近距离约5m，距路中心最近30m | 居住区 | 噪声影响 |
| 6 | 规划学校 | 南、北两侧，与道路边界线最近距离约20m，距路中心最近45m | 学校 | 噪声影响 |
| 7 | 规划医院 | 北面，与道路边界线最近距离约20m，距路中心最近45m | 医院 | 噪声影响 |
| 8 | 规划河流 | 4座桥梁跨越 | 河道 | 水质、防洪排涝影响 |

注：1）表中距离均指最近直线距离；2）道路边界线为非机动车道外边界。

三、主要环境影响预测情况

1、项目填海工程环境影响回顾性评价

（1）本项目填海是在已填海成陆的浅滩二期围区内实施的，工程区现状均已填海成陆，平均高程约3.0m左右，达到大潮平均高潮位以上，项目填海工程实施对围区外侧的海洋水文动力及冲淤环境基本没有影响。

（2）本项目填海施工期间污废水均经达标处理或回用，对周边海域水质和沉积物环境影响较小，且工程结束后影响即消失，但项目填海区内的沉积物环境彻底消失。

（3）根据类比分析，浅滩二期吹填区溢流尾水引起的瓯江口海域悬浮泥沙浓度增量10~20mg/L的面积约为2.5km2，20~40 mg/L的面积约为1.5km2，40~60 mg/L的面积约为0.5km2，60~80 mg/L的面积约为0.2km2，80~100 mg/L的面积约为0.05km2，100~150 mg/L的面积约为0.15km2，≥150 mg/L的面积约为0.25km2。

（4）本项目填海工程实施后造成的仔鱼、游泳生物、浮游植物、浮游动物、潮间带生物和底栖生物的一次性生物损失量分别为6.12×105尾、0.08t、2.00×1013cells、0.55t、11.35t和5.97t，海洋生物资源损害补偿额约为355.94万元（20年计），海洋生态系统服务价值损失补偿额约为24.69万元/年。

（5）类比估算得到，本项目填海工程吹填尾水悬浮物扩散对仔鱼、成体生物等造成的损失量分别为1.44×106尾和44.33kg，渔业资源损害补偿费用约为11.57万元。

（6）本项目填海施工在浅滩二期围区内实施，对围区外的海洋生态红线区和开放式养殖区的影响较小，对周边大气、声环境影响也较小，填海施工期间也未发生过环境事故风险。

（7）本项目填海工程作为温州浅滩围填海项目的一部分，其生态修复方案也一并纳入温州浅滩围填海项目整体生态修复方案中，建设单位应积极配合温州瓯江口产业集聚区管理委员会及洞头区人民政府统一执行整体生态修复，落实好海洋生态环境补偿费用，并按生态修复年度实施计划（2021~2028年）逐步实施生态修复措施。

（8）本项目填海工程作为温州浅滩围填海项目的一部分，其生态修复跟踪监测计划和海洋环境跟踪监测计划也一并纳入温州浅滩围填海项目整体跟踪监测计划中，建设单位应积极配合温州瓯江口产业集聚区管理委员会及洞头区人民政府统一执行整体跟踪计划。

2、项目施工期环境影响预测分析

（1）水环境

本项目施工期间施工人员产生的生活污水经临时公厕收集至化粪池预处理后，由环卫部门定期抽运，送至温州市瓯江口新区西片污水处理厂处理达标后排放；施工机械设备冲洗废水集中收集后，经沉淀处理后上清液循环利用，底泥回用于施工场地，不外排；施工泥浆废水循环使用，不外排；基坑废水经沉淀后通过水泵抽排至外海侧，施工期污废水对周边地表水体和外海海域水质环境影响较小。

（2）大气环境

项目施工过程对施工场地、临时堆场及运输道路实施洒水抑尘，运输车辆加盖篷布；施工机械废气产生量不大，排放浓度较低；项目采用商品沥青，只是路面、桥面摊铺时产生少量沥青烟气，影响距离在50m左右；施工营地食堂油烟废气经油烟净化系统集中收集处理后排至营地外侧高空排放，且道路沿线50m内无大气环境敏感点，施工期废气对大气环境影响较小。

（3）声环境

本项目施工期间，道路和桥梁沿线及施工场地周边500m范围内无声环境敏感点存在，故施工机械噪声对周边声环境影响较小，且施工噪声影响是暂时的，施工结束后也随之消失。

（4）固废

项目施工期间产生的腐殖土堆置于成熟地块，用于后期绿化种植备用土；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处置；建筑垃圾进行分类，部分进行回收利用，不能利用的部分则送至合法消纳场地统一处置；施工钻渣经干化后进行综合利用，用于浅滩二期围区内场地平整工程，施工期固废对周边环境影响较小。

（5）陆域生态景观

项目施工过程中将临时堆场设置在远离现状冲沟及规划河道一侧，并对临时堆场设置围墙等有效措施以减轻工程建设带来的水土流失。施工结束后，对临时堆场、临时施工场地及时进行平整和复原。总体来说，项目施工对周边陆域生态环境影响较小。

3、项目营运期环境影响预测分析结论

（1）水环境

本项目道路沿线不设置收费站、养护中心及管理站等，营运期对水体的影响主要是路面、桥面径流，通过雨水管网收集排入附近河道，不会改变河道水体水质，因此，项目营运期对周边水体环境影响较小。

（2）大气环境

雁波南路工程为城市主干道路工程，项目没有集中式污染物排放源，营运期大气污染物主要为过往车辆汽车尾气，随着车用燃油标准的不断提高，汽车尾气的排放量也将大大降低，对沿线大气环境影响较小。

（3）声环境

根据预测结果，营运近期，4a类区昼间达标，夜间达标距离为57m；2类区昼间达标距离为69m，夜间达标距离为150m。营运中期，4a类区昼间达标，夜间达标距离为66m；2类区昼间达标距离为80m，夜间达标距离为173m。营运远期，4a类区昼间达标，夜间达标距离为73m；2类区昼间达标距离为87m，夜间达标距离为190m。

各预测年份，道路沿线规划声环境敏感点居住用地、学校用地和医院用地等处声环境均会出现一定程度的超标，昼间超标最大可达3.7dB（A），夜间超标最大可达7.8dB（A），结合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）的住宅、学校、医院建筑隔声性能要求，规划噪声敏感建筑实施后预计可以保证室内合理的声环境质量。同时这也是在空旷条件下的预测结果，在有临路建筑遮挡的情况下，交通噪声对后排建筑的贡献值将会显著降低。

（4）固废

本项目营运期路面清扫、维修垃圾和垃圾箱垃圾产生量均不多，且由环卫部门及时清运和妥善处置，对周边环境影响较小。

（5）陆域生态环境

项目营运期路面、桥面径流经收集后排放，主要污染因子为SS，对水体生态环境影响很小。雁波南路工程建成后有利于完善区域内部交通路网，改善区域出行条件，同时道路沿线绿化带的建设也可改善区域整体生态环境。

四、拟采取的海洋生态环境补偿、主要环境保护对策措施以及预期效果

拟采取的海洋生态环境补偿、主要环境保护对策措施以及预期效果见表2。

表2  拟采取的海洋生态环境补偿、主要环境保护对策措施以及预期效果汇总表

| 阶段 | 类别 | 海洋生态环境补偿及环境保护对策措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填海施工期（已完成） | 废水 | 1）施工人员生活污水经移动厕所收集至化粪池预处理后，由环卫部门定期抽运，送至附近污水处理厂处理达标后排放； 2）施工船舶含油污水实行铅封管理，定期排放至岸上或水上移动接收设施，并委托温州地区有资质的专业处理单位接收处置； 3）采取清洁生产措施及工程措施，减少施工悬浮泥沙源强； 4）施工机械设备冲洗废水经二次沉淀后重新回用于施工中。 | 污、废水均得到有效处理 |
|  | 废气 | 1）减少露天堆场和裸露场地，对必要的露天堆场加盖篷布； 2）对运输路径、施工场地均及时进行洒水处理； 3）对运输车辆加盖蓬布，以防石料沿路洒落； 4）合理安排作业进度和施工时间，对施工设备及时检修与维护，保障正常运行。 | 减少施工期大气污染 |
|  | 噪声 | 1）选择低噪声设备； 2）对产生高噪声的机械设备进行消声处理，定期对施工用机械设备进行维护检修； 3）施工现场加强管理，做到文明施工。 | 噪声达到相应标准，不扰民 |
|  | 固废 | 1）生活垃圾委托环保部门清运处置； 2）对建筑垃圾进行分类处理，部分进行回收利用，不能利用的部分则送至合法消纳场地统一处置； 3）施工船舶产生的废油棉布、废毛巾等，定期排放至岸上或水上移动接收设施，并委托有资质的专业处理单位接收处置； 4）施工机械设备冲洗废水二沉池产生的少量沉渣，外运统一处置。 | 保护场地环境 |
|  | 生态 | 1）填海施工时间已避开在雨季、台风或天文大潮等不利气象条件下进行，已避开海洋生物的高生物量期和产卵期； 2）海洋生态环境补偿费用约为367.6万元，用于海洋生态环境修复。 | 修复海洋生态环境 |
| 雁波南路施工期 | 废水 | 1）施工人员生活污水经临时公厕收集至化粪池预处理后，由环卫部门定期抽运，送至温州市瓯江口新区西片污水处理厂处理达标后排放； 2）施工机械设备冲洗废水经隔油~沉淀处理后上清液循环利用，底泥回用于施工场地； 3）施工泥浆废水循环使用； 4）基坑废水经沉淀后通过水泵抽排至外海侧。 | 污、废水均得到有效处理 |
|  | 废气 | 1）加强现场管理，做好文明施工； 2）对运输车辆做好冲洗、遮蔽、保洁工作； 3）对运输路径、施工场地及临时堆场及时去清扫、洒水处理，必要时进行冲水清洗； 4）施工车辆、机械设备运行使用环保型的低硫份柴油，并保持良好运作，保证尾气正常达标排放； 5）食堂油烟废气净化系统处理后排放。 | 减少施工期大气污染 |
|  | 噪声 | 1）选用低噪声设备，加强机械设备维修保养； 2）合理安排施工时间，夜间必须施工需报相关部门审批； 3）运输车辆经过村庄附近应提前减速、禁鸣喇叭； 4）加强管理，文明施工，降低人为噪声。 | 噪声达到相应标准，不扰民 |
|  | 固废 | 1）生活垃圾委托环保部门清运处置； 2）建筑垃圾部分回用，不能利用的运送至合法消纳场地统一处置； 3）腐殖土堆置于成熟地块，用于后期道路两侧绿化种植备用土； 4）施工钻渣经干化后进行综合利用，用于浅滩二期围区内场地平整工程。 | 保护场地环境 |
|  | 生态 | 1）临时堆场设置在远离现状冲沟及规划河道一侧，并设置围墙； 2）工程应备防雨布，防止汛期砂石料进入附近水体； 3）严格按照设计和施工计划进行施工和开挖，加强施工管理； 4）清基腐殖土设固定区域就近堆存，施工完毕及时回用于绿化用土； 5）施工结束后，对临时堆场、临时施工场地及时平整、复原。 | 减轻对生态环境的影响 |
| 雁波南路营运期 | 废水 | 路面、桥面径流纳入雨水管网，并加强对路面、桥面的日常维护，保持清洁。 | 保护周边地表水体 |
|  | 废气 | 1）优先发展公共交通、绿色交通，推广智能交通管理； 2）鼓励使用清洁能源汽车； 3）保持路面、桥面清洁； 4）做好沿线绿化带的绿化。 | 减少汽车尾气污染 |
|  | 噪声 | 1）合理确定地块功能分区和建设布局； 2）道路沿线绿化与地面交通设施同步建设； 3）做好道路交通管理，限鸣、限速； 4）选用降噪效果好的沥青路面，并经常维护，提高路面平整度。 | 噪声达到相应标准 |
|  | 固废 | 1）人行道合理位置设置分类垃圾筒，由环卫部门定期清运； 2）路面、桥面翻修废弃物作为建筑垃圾运至合法消纳场合理处置。 | 保护路网环境 |
|  | 生态 | 1）加强道路沿线绿化建设； 2）道路两侧种植一定宽度乔灌相间绿化带。 | 抑尘降噪、美化环境 |

五、环境影响初步评价结论

温州瓯江口产业集聚区浅滩二期雁波南路工程位于浅滩二期围区南部区域，为温州市瓯江口新区二期“三横四纵”城市主干路之一，项目利用存量围填海，工程区现状已填成陆，平均高程约3.0m，无需再实施填海工程。在此基础上建设雁波南路工程，有利于完善区域内部交通路网，缓解周边主干道交通压力，密切地块间联系，减少交通绕行，降低区域运输成本，有利于加快温州瓯江口产业集聚区的建设步伐及温州向海洋拓展城市空间的步伐，推动浙江温州海洋经济发展示范区建设发展。工程实施符合海洋功能区划、主体功能区规划、城乡规划等规划要求，项目属于鼓励类，符合国家和省产业政策及温州市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。

工程实施过程可能会对周边环境带来一定的不利影响，建设单位及施工单位应严格执行国家有关环保法律法规，充分落实本报告所提出的各项海洋生态环境补偿、环境保护对策措施、风险防范措施和应急预案，加强施工期环境监理，实现环保“三同时”的要求，在此前提下，各项不利环境影响程度能够得到削减或者减弱，环境风险可控。因此，从环境保护角度考虑，本工程实施是可行的。

# 六、征求意见的内容

征求意见的对象：本项目环境影响评价范围内的公民、单位或团体。

征求意见的范围：工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。公众可通过网络方式直接下载环境影响报告书征求意见版，网络链接：http://www.wzojk.com/（公告公示栏）。

公众意见反馈途径：通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见，请务必留下您真实姓名和联系方式，便于我们回访。

# 七、联系方式

1、建设单位：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司

地址：浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号发展大厦1号楼

联系电话：0577-55878528

2、环评单位：浙江潽海环境科技有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区文三路398号东方通信大厦19楼

联系电话：0571-87358779

3、环保审批部门：温州市生态环境局

地址：浙江省温州市学院中路237号

联系电话：0577-88362422

# 八、公众提出意见的起止时间

公众提出意见的起止时间为自本公示发布起10个工作日。

建设单位：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司

2022.11.17